Atelier autonomie électrique
# Circuit, montage en parallèles / Série
Une pile AA de 1,5V capable / de fournir 2000 mAh
		En série on multiplie la tension / On conserve l'intensité
En parallèle on conserve la tension / On multiple l'intensité
		Combiner parallèle et série / On multiple la tension & l'intensité

# Formule puissance électrique
P = U x I
- P : puissance (watts noté W) ;
- U : tension électrique (volts noté V) ;
- I : intensité du courant électrique (ampères noté A).

Si on recherche la puissance d'un appareil qui fonctionne en 12V et qui utilise un courant de 16A
P = U x I = 12 V x 16 A = 192 W
Si on recherche le courant d'un appareil d'une puissance 100W qui fonctionne sur le réseau EDF 230V
I = P / U = 100W / 230V = 0,4 A
# Formule calcule puissance panneaux
On cherche la puissance de panneaux nécessaire pour nos besoins en fonction de l'ensoleillement.
Pc = Bj / (Rb X Ri X Ej)
- Pc (Wc) : Puissance crête des panneaux
- Bj (Wh/j) : Besoins journaliers
- Rb : rendement électrique des batteries
  - On considère 0.85
- Ri : rendement électrique du reste de l’installation (régulateur de charge, convertisseur…)
  - On considère 0.87
- Ej : rayonnement moyen quotidien du mois le plus défavorable dans le plan du panneau (kWh/m²/j)
  - 65° plein Sud
    - Chez les Dupont (sud loir) : 1,85
    - A Nantes : 1,3
    - Marseille : 2.86
# Formule calcul stockage batteries
On cherche la capacité de stockage électrique nécessaire à nos besoins.
Cap = (Bj x Aut) / (DD x U)
- Cap (Ah) : Capacité nominale des batteries (en C10))
- Bj (Wh/j) : Besoins journaliers : 1000 Wh/j
- Aut : Nombre de jour d'autonomie (sans soleil)
  - On considère 2 jour
- DD (%) : Degré de décharge maximum
  - On considère 20 % (donc 0,2)
- U (V) : Tension finale du parc de batterie, dépend de la puissance des panneaux :
  - De 0 à 500 Wc	12V
  - De 500 à 1500 Wc	24V
  - Au-dessus de 1500 Wc	48V
Réglés à n e pas omettre :
- 18 % de courant de charge max. Exemple :
  - Les batteries : 200Ah × 18/100 = 36A de courant de charge max toléré ;
  - Les panneaux : 810Wc / 24V = 33,75A de courant qui arrive sur la batterie ;
- 18 % de courant de décharge max. Exemple :
  - Les batteries : 200Ah × 18/100 = 36A de courant de décharge max toléré ;
  - Le convertisseur : 700W / 24V = 31,25A de courant de sortie des batterie ; .